Автомобильный  цифровой

видеорегистратор

модель SD200

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Для безопасности не производите настройку устройства во время движения.

Благодарим Вас за приобретение автомобильного видеорегистратора и убедительно просим перед его использованием внимательно прочитать данную инструкцию.

Автомобильный видеорегистратор с легкостью может быть установлен в большинстве существующих автомобилей и в режиме реального времени позволяет осуществлять запись звука и текущей дорожной ситуации перед автотранспортным средством.

Содержание:

Меры предосторожности

Внешний вид устройства и функциональные кнопки

Установка и подготовка к работе

Меню настройки

Настройка без подключения к монитору

Функция записи

Навигация по режимам

Функция воспроизведения

Техническая спецификация

Комплектация

Гарантийные обязательства

Меры предосторожности

- Не производите самостоятельно ремонт данного прибора

- Не подвергайте прибор воздействию высоких и низких температур, агрессивных сред, не держите его в местах с повышенной влажностью и под прямыми солнечными лучами.

- Рабочая температура: -20~700С

- Не допускайте механических повреждений прибора.

- Очистку линзы производите чистой и сухой тканью без использования химических средств и абразивов.

- Завод-производитель не несет ответственности за убытки, возникшие в результате использования видеозаписей и данных, полученных при помощи настоящего видеорегистратора.

Внешний вид устройства и функциональные кнопки

- AV-выход

- Разъем питания 5В

- Разъем USB (для изменения прошивки)

- Кнопка записи «REC» (вкл./выкл.)

- Кнопка меню («MENU»)

- Кнопка воспроизведения «PLAY»

- Разъем для SD карт

- Индикатор питания (красный)

- Индикатор батареи (желтый)

- Индикатор записи (синий)

- Кнопка сброса к заводским установкам.

- Микрофон

Установка и подготовка к работе

- Оптимальным является расположение камеры на лобовом стекле ниже зеркала заднего вида. Сначала соедините камеру с кронштейном. Для этого вставьте болт кронштейна в гнездо фиксации камеры и поворачивайте его по часовой стрелке до полной фиксации. Для окончательной фиксации поворачивайте контр-шайбу по часовой стрелке.

- Затем определите желаемую область расположения камеры на стекле, обезжирьте ее и протрите чистой сухой тканью. После этого отведите на себя фиксирующий «флажок» присоски кронштейна, плотно прижмите кронштейн к стеклу и зафиксируйте присоску, переведя «флажок» в вертикальное положение.

- Установите SD карту памяти в слот (7), продвигая ее до легкого щелчка.

ВНИМАНИЕ! Установка и извлечение SDкарты должна производиться только при полностью обесточенном приборе. Все индикаторы не должны гореть

- Для фиксации камеры в нужном направлении закрутите дополнительный «барашек» кронштейна. Теперь камера зафиксирована и готова к работе.

ВНИМАНИЕ! Во избежание порчи резьбовых соединений, не прикладывайте чрезмерных усилий и не совершайте резких движений при их закручивании.

- Временной промежуток между нажатиями на функциональные кнопки не должен быть менее 0,5 сек.

- После подключения питания должно пройти не менее 20 секунд, после этого можно питание отключать. Это время достаточно для подзарядки встроенной батареи.

- Отключите питание прибора перед использованием функции сброса к заводским настройкам. После включения питания должен гореть только индикатор батареи.

- В случае неудачного сброса, зависания прибора отключите питание и вновь включите.

Меню настройки

Подсоедините с помощью AV-шнура  автомобильный регистратор к монитору. Нажмите клавишу меню («MENU»), появится таблица настроек:

Перемещение по меню осуществляется нажатием кнопки записи («REC»). Для изменения значений параметра нажимайте кнопку  меню («MENU»).

First Mode – только одно значение Video

Time setup – для того, чтобы установить год, месяц, дату, часы, минуты, секунды

Resolution – выберите один из трех вариантов разрешения (1280*720; 960*720; 640*480 )

Time slice (min) – выбор длительности, с которой регистратор будет записывать видеоролики.

Frame – частота кадров. Изменения возможны при разрешении 640*480

Save&Exit – сохранить сделанные изменения и выйти из настроек

Настройка без подключения к монитору

Вставьте SDкарту в картридер компьютера. Создайте в корневом каталоге текстовый файл под названием cbbconfig.txt

Откройте этот файл любым текстовым редактором и введите туда настройки в следующем формате: 013001020091214092700

Первая и вторая цифры – настройка разрешения (01, 02, 03):

01=1280*720

02=960*720

03=640*480

Третья и четвертая цифры – частота кадров (30, 40, 50, 60)

Пятая и шестая цифра – длительность записи ролика (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60)

Седьмая цифра – режим PAL/NTSC: 0=PAL, 1=NTSC

Восьмая и далее цифры – установка даты и времени в формате Год/Месяц/День/Часы/Минуты/Секунды

Сохраните изменения в файле cbbconfig.txt . Извлеките SD карту из картридера и вставьте её в слот автомобильного регистратора. Прибор автоматически считает настройки и удалит этот файл с SD карты.

Функция записи

Подключите адаптер питания в прикуриватель автомобиля. Запись начнется автоматически. Если монитор подключен, то на нем загорится красная точка с надписью «REC»:

Нажмите кнопку записи («REC») и запись остановится:

Очередное нажатие кнопки записи («REC») приведет к продолжению записи:

Навигация по режимам

В режиме, когда запись не производится нажмите клавишу Меню («MENU»). Откроется меню настроек:

Повторное нажатие  клавиши Меню («MENU») приведет к открытию меню воспроизведения:

Третье нажатие клавиши Меню («MENU») приведет к открытию меню записи:

Функция воспроизведения

Подсоедините с помощью AV-шнура  автомобильный регистратор к монитору.

Нажмите кнопку записи («REC») для выбора записанного фрагмента. Затем нажмите кнопку воспроизведения («Play») для просмотра. Повторное нажатие кнопки воспроизведения («Play») поставит воспроизведение фрагмента на паузу.

В любом режиме 2-х секундное нажатие кнопки воспроизведения («Play»)приведет к сохранению файлов и автоматическому отключению через 3 секунды. После этого извлеките адаптер питания из прикуривателя.

Техническая спецификация:

Разрешение матрицы камеры: 5 МПикселей

Видеосистема: PAL/NTSC

Разрешение видео: 1280*720; 960*720; 640*480

Формат видео: AVI

Видеокодек: XviD

Время записи: при максимальном разрешении на карту памяти 2Гб можно записать до 1 часа видео

Частота кадров: 30/40/50/60 кадров/сек

Поддержка воспроизведения в реальном времени

Функция автоматической записи при запуске двигателя автомобиля

Запись изображения с отображением даты и времени

Встроенный микрофон

Автоматическая перезапись старых файлов при заполнении карты памяти

Поддержка карт памяти до 32Гб

USB-разъем для изменения прошивки

Питание через адаптер от прикуривателя автомобиля

После выключения зажигания автомобиля Li-ion батарея позволяет корректно завершить запись на карту памяти

Автомобильное зарядное устройство от прикуривателя 12~24В

Напряжение: 5В/400мА

Заводские установки: разрешение 1280*720, длительность 1 мин

Комплектация:

Автомобильный видеорегистратор

AV-шнур 3 м

Кронштейн для крепления автомобильного регистратора

Адаптер питания от прикуривателя 3 м

Инструкция

Гарантийные обязательства и правила эксплуатации

Завод-производитель гарантирует безотказную работу оборудования в течение шести месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил и условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

- Не пытайтесь разбирать, самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в конструкцию оборудования. Внутренние элементы подключенного оборудования находятся под напряжением, контакт с ними может привести к поражению электрическим током! В случае возникновения неполадок в работе оборудования проконсультируйтесь с Вашим дилером или авторизированным сервисным центром.

- Защищайте оборудование от скачков напряжения питающей сети. Случаи выхода оборудования из строя по причине нестабильного напряжения питающей электросети не являются гарантийными.

- Соблюдайте температурный режим хранения и эксплуатации оборудования, указанный в настоящем руководстве. В случае если оборудование в течение продолжительного времени находилось в условиях низкой температуры, перед подключением и запуском обязательно прогрейте его до комнатной температуры.

- Защищайте оборудование от ударов, давления, вибраций и прочих видов воздействия, следствием которых могут стать механические повреждения оборудования.

- Защищайте оборудование от повышенной влажности и попадания жидкостей, пыли или посторонних предметов внутрь корпуса.

- Перед сдачей оборудования в ремонт сделайте резервную копию всех данных, содержащихся на карте памяти, используемой в составе данной системы. Сервисный центр завода-производителя не несет ответственности за безвозвратную утрату данных, содержащихся на карте памяти пользователя.

Внимание! Гарантийные обязательства завода-производителя не действуют в случаях применения оборудования не по назначению, нарушения правил и условий хранения, транспортировки и эксплуатации оборудования, механических повреждений, выхода из строя в результате стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), попадания внутрь оборудования посторонних предметов, жидкостей, насекомых, большого количества пыли, попыток самостоятельного ремонта, внесения изменений в конструкцию, смены прошивки и прочих случаях отказа оборудования, находящихся вне контроля производителя и поставщика оборудования.